## Slide 1: 《仪器仪表电路》 大作业要求

## Slide 2
设计任务
5 KHz正弦
交流驱动信号
长线



输出正弦
0-40mVP-P
0--20mm
铁芯
○
○
○
○
初始条件：某差动变压器传感器用于测量位移，当所测位移在0 — 20mm范围时（铁芯由中间平衡位置往上为正，往下为负），其输出的信号为正弦信号0—40mVP-P（如图所示），要求将信号处理为与位移对应的0--2V直流信号，以便供三位半数显表头显示
1、设计方案与分析（可供选择的两种以上方案的比较和选择论证）；
2、各个模块电路原理图的设计；
3、各个模块电路参数的计算（必要的设计计算，元器件型号及数值选择等）；
4、各个模块电路仿真；
5、按规范撰写设计说明书（3000汉字以上打印）。
6、一张符合有关标准的完整电路原理图，鼓励用电路CAD软件设计电路原理图。

## Slide 3
传感器在测量现场
（1）用长线将信号引出到信号处理单元，因此要考虑抑制共模信号；
（2）由于测量现场工况复杂且传感器输出信号由长线引出到后续处理电路，要考虑抑制干扰信号；
（3）由于两次级线圈几何、电、磁等因素的不对称，即使铁芯处于中间位置，也得不到零输出，总存在驱动信号的正交输出或高频输出，在电路上还要考虑抑制差动变压器的这一所谓零点残余电压。
设计要求
5 KHz正弦
交流驱动信号
长线



输出正弦
0-40mVP-P
0--20mm
铁芯
○
○
○
○

## Slide 4
设计方案举例
传感器
数据放大器
相敏检波器
低通滤波器
0～ 2V 直流
三位半数
显表头
正弦驱动电路
直流放大器

## Slide 5
分析计算要求
例如:设计一个闭环增益
为10倍的反相放大器
1 设计的电路图如图所示
2 放大倍数计算:Af=-R2/R1=-30/3=10
3 匹配电阻R3=R2∥R1≈2.7K
4 器件选择的理由,如运放型号说明等
5 对于模拟电路或数字电路，在设计
说明书中还应画出关键点的波形
R1 3kΩ
R2 30kΩ
R3 2.7kΩ
+
-
A1
F741
4
3
2
7
+15v
6
RW4.7K
1
5
-15v