## Slide 2
4. 控制系统的
根轨迹分析

## Slide 3
4.1 根轨迹的基本概念
控制系统的响应性能，尤其是动态响应性能，与系统极点（特征根）在复平面上的分布位置密切相关。美国学者 W.R.Evans 于 1948 年提出了一种系统特征方程式的根（特征根）的图解方法——根轨迹法。其后，在控制工程中得到推广应用。
在控制工程中，依据反馈控制系统的开环传递函数与闭环系统特征方程之间的内在关系，可建立起系统参数变化对其极点分布影响的图解分析方法——根轨迹分析法
根轨迹：
系统特征方程的根(特征根，亦是系统极点或闭环传递函数极点)随系统参数变化在复平面上描绘的曲线
（1）根轨迹概念

## Slide 4
4.1 根轨迹的基本概念
s=σ+jω
0
σ
jω
系统传递函数
系统特征方程
系统特征根（极点）
…
系统微分方程
系统特征根s1、…、sn随系统参数an-1、…、a0的变化，在s平面（复数平面）上描绘出的曲线，就称为根轨迹

## Slide 5
4.1 根轨迹的基本概念
在控制工程领域，根轨迹分析方法是在已知闭环控制系统开环传递函数的零极点基础上，研究分析开环传递函数中某个参数或某些参数变化对闭环控制系统极点在复平面上分布影响的一种图解分析方法。因此，这里讨论的根轨迹主要是：
根轨迹——开环传递函数的某一参数变化时，其闭环控制系统特征根（极点）在复平面上变化的轨迹（曲线）

## Slide 6
4.1 根轨迹的基本概念
根轨迹分析法具有直观的特点，主要用于：
(1)
分析结构和参数已知的闭环系统的稳定性和动态响应特性，还可分析参数变化对系统性能的影响。
(2)
在设计控制系统时，可以根据对系统性能指标的要求确定可调整参数以及系统开环零极点的位置。
根轨迹法可用于解决（连续、离散）线性定常系统的分析与综合问题。

## Slide 7
4.1 根轨迹的基本概念
系统的闭环传递函数
系统的开环传递函数
（2）根轨迹方程
按照系统的根轨迹概念，系统的特征方程式就是系统的根轨迹方程。闭环控制系统的特征方程与其开环传递函数具有确定的对应关系。

## Slide 8
4.1 根轨迹的基本概念
闭环控制系统的特征方程为：1+开环传递函数=0，即
开环传递函数 G(s)H(s) 一般可以表示为
K 是系统的开环增益，N(s)、D(s) 分别是关于 s 的多项式

## Slide 9
4.1 根轨迹的基本概念
那么，对于闭环系统的开环传递函数
显然，当开环增益 K=0→∞ 时，闭环系统极点（特征根）就在复平面 s 上描绘出闭环系统极点（特征根）的变化曲线——根轨迹。
根轨迹方程
闭环系统的特征方程
问题：
已知闭环系统的开环传递函数，当开环增益K=0→∞时如何绘制出系统的根轨迹。

## Slide 10
4.1 根轨迹的基本概念
一般情况下闭环系统的根轨迹是针对开环增益K的变化绘制的。而实际中，有时还需要了解非开环增益参数的变化对闭环系统特征根分布的影响关系，这时可通过一定的变换方法，将非开环增益参数转化为等效开环增益来处理。例如，若系统的开环传递函数为：
这时的 T 就是等效开环传递函数 的等效开环增益。对应的根轨迹方程（即特征方程）就是

## Slide 11
4.1 根轨迹的基本概念
根轨迹方程总结：
闭环控制系统的开环传递函数
闭环控制系统的闭环传递函数
闭环控制系统的微分方程
根轨迹方程
讨论的重点。根轨迹都是依据开环增益的变化进行绘制
（N(s)、D(s)分别是关于s的多项式）

## Slide 12
4.2 根轨迹的绘制
（1）根轨迹满足的条件
根轨迹方程：
闭环系统的开环传递函数
K=0时，闭环系统极点是其开环极点
K→∞时，闭环系统极点是其开环零点
表明在K=0→∞时，闭环系统根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点。
D(s)=0的解是开环传递函数的极点——开环极点
N(s)=0的解是开环传递函数的零点——开环零点
观察开环增益K=0→∞时闭环系统根轨迹的变化情况：

## Slide 13
4.2 根轨迹的绘制
不失一般性，令闭环系统具有不同的开环零点 zi 和开环极点 pj ，即
-zi 是开环零点，在复平面上用“O”表示所在位置；-pj 是开环极点，在复平面上用“X”表示所在位置。
s=σ+jω
σ
jω
-1
0
-2
-3
开环传递函数

## Slide 14
4.2 根轨迹的绘制
根轨迹应满足的条件：
幅值条件：
相角条件：
(k=0,1,2,3,…)

## Slide 15
4.2 根轨迹的绘制
例1：绘制闭环系统的根轨迹，已知系统的开环传递函数为
系统的开环零点为:
系统的开环极点为:
z1
s0
s+s1
s2
然后，根据相角条件确定根轨迹上的点sa
sa
s+z
s+s2
最后，根据幅值条件确定根轨迹上该点所对应的K值
首先，在复平面上标出开环极点、零点

## Slide 16
4.2 根轨迹的绘制
可见：根轨迹就是复平面（ s 平面）上满足相角条件的点的集合。相角条件是绘制根轨迹的主要依据。一般的绘制步骤是：
显然，根轨迹的绘制需要一定的经验，试探性绘制很不方便。
人们总结了根轨迹的基本规律和绘制根轨迹的基本方法。
随着计算机技术的发展，现在可以通过相关计算仿真软件，精确地绘制出系统的根轨迹，如用Matlab软件就可方便地绘制出系统的根轨迹。
(1)
在 s 平面上标注出开环零点、极点；
(2)
在复平面上试探性的确定出满足相角条件的点 s ，并将这些点连成曲线；
(3)
根据需要，用幅值条件确定根轨迹上某点对应的K值。

## Slide 17
4.2 根轨迹的绘制
（2）绘制根轨迹的基本规则
闭环控制系统的开环传递函数有二种表示形式：
时间常数形式：
零极点形式：
系统的开环增益K与K0的关系是：
闭环系统的根轨迹方程就是
根轨迹绘制主要是依据开环零极点表示形式。因此，又称K0为根轨迹增益。

## Slide 18
4.2 根轨迹的绘制
(1800)根轨迹的条件
幅值条件
相角条件
闭环系统的开环传递函数
闭环系统根轨迹方程
m个有界开环零点(s=-zi)，(n-m)个无穷开环零点(s= ∞)
n个有界开环极点(s=-pj)

## Slide 19
4.2 根轨迹的绘制
规则1：根轨迹的支数及其起点和终点
支数：是闭环系统特征方程的阶数，亦即其开环极点的个数
起点(K0=0)：根轨迹起始于开环极点
终点(K0→∞)：m支根轨迹终止于有界开环零点，(n-m)支根轨迹趋向于s→∞
闭环系统根轨迹绘制的规则：
规则2：根轨迹趋向于无穷远的方位
当闭环系统有(n-m)支根轨迹趋向于s→∞(无穷开环零点)时，趋向于无穷远的方位用渐近线表示 ，即
渐近线与实轴的交点坐标σ
渐近线与与实轴正方向的夹角θ

## Slide 20
4.2 根轨迹的绘制
规则3：根轨迹的连续性和对称性
闭环系统根轨迹在复平面上是连续曲线，且对称于实轴。
规则4：复平面实轴上的根轨迹
若实轴上某段任一点的右方具有的开环实数零点和开环实数极点的个数之和为奇数，则这段实轴上有根轨迹，否则没有根轨迹。
s=σ+jω平面
σ
jω
0
是系统的开环零点
是系统的开环极点

## Slide 21
4.2 根轨迹的绘制
规则5：多支根轨迹的交点
多支根轨迹可能有相交点（即是闭环系统特征方程的重根），也称为根轨迹的汇合点或分离点。
闭环系统的开环传递函数
闭环系统的根轨迹方程
根轨迹相交点s满足的必要条件是：

## Slide 22
4.2 根轨迹的绘制
规则7：根轨迹在起点的出射角、在有限终点的入射角
根轨迹在起点（终点）的出射（入射）方向与实轴正方向的夹角称为出射（入射）角。（ zi、pj 分别是开环零点和极点）
起点 pl 的出射角
终点 zk 的入射角
规则6：根轨迹与s平面上虚轴的交点
闭环系统的根轨迹在s平面上可能与虚轴有交点，交点坐标及其对应的根轨迹增益K0值的计算方法是：
(a)
令s=jω，代入系统特征方程进行计算
(b)
依据劳斯判据分析系统处于临界稳定的条件进行计算

## Slide 23
4.2 根轨迹的绘制
规则8：特征方程的根之和与根之积
闭环系统根轨迹的支数取决于系统特征方程的阶数，它们随根轨迹增益 K0 从 0 → ∞ 的变化。与某个 K0 数值相对应的所有根轨迹上的点 sj 的坐标满足
必须指出：
应用根轨迹的绘制规则只能绘出根轨迹的大致形状。要获得精确根轨迹须按照根轨迹条件逐点绘制，系统性能分析关注的重点是靠近虚轴区域的根轨迹。
按以上规则绘制的根轨迹称为 1800 根轨迹，其相角条件是 1800 的奇数倍。
其中，-zi和-pj分别是闭环系统开环零点和开环极点
当 时，系统特征方程根（闭环极点）之和等于系统开环极点之和。

## Slide 24
4.2 根轨迹的绘制
例2 设闭环系统的开环传递函数为
试绘制系统的根轨迹。若已知该根轨迹与虚轴的交点分别为 ，试确定根轨迹与虚轴交点所对应的另一个系统特征根 s3 及对应的 K 值。
解：（1）将开环传递函数化为标准形式
开环传递函数的根轨迹增益为
3个开环极点
无开环零点

## Slide 25
4.2 根轨迹的绘制
闭环系统的根轨迹有 3 支，它们起始于系统的 3 个开环极点 ，终止于无穷远处。
复平面实轴上的根轨迹区段为 (-∞,-2]， [-1，0]
系统的 3 支趋于无穷远处根轨迹的渐近线与正实轴的夹角为
根轨迹渐近线与实轴的交点为
根轨迹的汇合点或分离点由式

## Slide 26
4.2 根轨迹的绘制
计算根轨迹与虚轴的交点。闭环系统的特征方程为
将 s=jω 代入特征方程，有
将增益 2K=6 代入闭环特征方程，结合已知条件应有
可以求得系统的二个特征根为 时，另一个特征根应为
也可由

## Slide 27
4.2 根轨迹的绘制
由根轨迹的幅值条件，即
0
-1
-2
-0.42
K=3

## Slide 28
4.2 根轨迹的绘制
例3：绘制系统的根轨迹，已知系统的开环传递函数为
开环极点：s1=0, s2=-1；开环零点：s=-2
0
-1
-2
根轨迹的交点：
s1
s2
根轨迹有一条渐近线：
复平面上的根轨迹（s=σ+jω）
由相角条件
特征方程

## Slide 29
4.2 根轨迹的绘制
例4：绘制下图所示系统的根轨迹
-
系统的开环传递函数：
系统的闭环传递函数：
0
-3
注意：
闭环系统的特征方程应是三阶方程。对于开环传递函数存在零点与极点相消的现象，若按根轨迹绘制规则，由其开环传递函数绘制出的根轨迹就不是闭环系统的全部根轨迹。开环零点与开环极点相重，表明系统极点从该点出发又终止于该点，或者说这条根轨迹与K的变化无关。
-1
-1.5

## Slide 30
4.2 根轨迹的绘制
例5：绘制系统的根轨迹，已知系统的开环传递函数为
已知的开环传递函数不是绘制根轨迹所需的表示形式。依据系统特征方程来获得绘制根轨迹所需的开环传递函数的形式：
根轨迹的汇合点：
取s=-2
开环极点：
开环零点：
-2

## Slide 31
4.2 根轨迹的绘制
开环极点s1、s2的出射角：
因为系统的开环极点：
开环零点：
开环零点s=0的入射角：

## Slide 32
4.2 根轨迹的绘制
例6：单位反馈控制系统的开环传递函数为
试绘制该反馈系统的根轨迹。
该反馈系统的特征方程是:
① 令 a=0，有
取 ，并绘制出 G1(s) 的根轨迹
K=0
K → ∞
K → ∞

## Slide 33
4.2 根轨迹的绘制
② 令a ≠ 0，有
取 ，绘制 a=0 → ∞ 时的 G2(s) 的根轨迹
K=1
K=2
K=3
j1
j2
j3
-j3
-j2
-j1
K=0
K → ∞
K → ∞
比较 G1(s) 和 G2(s) 可知：G2(s) 的极点是以 G1(s) 为开环传递函数的闭环系统极点，表明G2(s) 对应的根轨迹起点都在 G1(s) 的根轨迹上。

## Slide 34
4.3 零度根轨迹的绘制
（1）问题的背景
最小相位系统：
若系统开环传递函数的所有极点和零点都位于复平面虚轴的左边（即其实部小于或等于零），称这系统是最小相位系统。
非最小相位系统：
若系统开环传递函数的极点和零点至少有一个位于复平面虚轴的右边（即其实部大于零），称这系统是非最小相位系统。
最小相位系统
非最小相位系统
上述根轨迹绘制规则是针对负反馈控制系统和根轨迹增益 K0 ≥0 的情况，当控制系统是正反馈控制或根轨迹增益 K0 ≤ 0 时，这些根轨迹绘制规则就不完全适用了。造成这一问题的原因与系统是最小相位系统还是非最小相位系统有关。

## Slide 35
4.3 零度根轨迹的绘制
实际上，“最小相位”和“非最小相位”是指系统输出信号相位与输入信号相位之差的变化范围是否最小。
1）最小相位系统
其输出信号与输入信号的相位差为
2）非最小相位系统
其输出信号与输入信号的相位差为
一般地，有∠Q2(s) >∠Q1(s)

## Slide 36
4.3 零度根轨迹的绘制
取 s=jω 时，有
表明在频率域 ω 上，开环传递函数 Q1(s) 的相位变化范围总是小于开环传递函数 Q2(s) 的相位变化范围，即 Q1(s) 对应的闭环控制系统是最小相位系统， Q2(s) 对应的闭环控制系统是非最小相位系统。

## Slide 37
4.3 零度根轨迹的绘制
非最小相位系统一般出现在下面三种情况：
非最小相位系统的根轨迹条件与 1800 根轨迹条件在有些情况下是不同的。因此，其根轨迹绘制规则也有所不同。
开环传递函数
根轨迹方程：
变换
(1)
系统中存在局部正反馈回路
(2)
系统含有非最小相位元件（或函数项）
(3)
系统中含有滞后环节

## Slide 38
4.3 零度根轨迹的绘制
(局部)正反馈的系统根轨迹
+
+
u(s)
y(s)
正反馈系统的闭环传递函数
正反馈系统的特征方程
因此，正反馈系统根轨迹满足的条件是：
幅值条件
相角条件
可见，正反馈系统根轨迹的幅值条件与 1800 根轨迹条件的完全一样，但相角条件存在相差 1800 的区别。

## Slide 39
4.3 零度根轨迹的绘制
系统中含有非最小相位元件（或函数项）
幅值条件
如果负反馈控制系统的开环传递函数为（K>0）
其根轨迹方程就为
此时，系统根轨迹的条件是
相角条件
可见，含有非最小相位器件（或函数项）的系统根轨迹的相角条件与 1800 根轨迹的相角条件相差 1800 。

## Slide 40
4.3 零度根轨迹的绘制
根轨迹方程
相角条件
相角条件
根轨迹方程
注意：
表明：对非最小相位系统，其根轨迹相角条件应根据具体情况确定。

## Slide 41
4.3 零度根轨迹的绘制
系统中含有滞后环节的系统根轨迹
滞后环节的传递函数为
滞后环节传递函数的模和相角是（s=σ+jω）
当滞后时间 τ<<1时，可近似有
其中，τ 为滞后时间。
表明：对含有滞后环节的系统，其根轨迹幅值条件和相角条件与滞后时间τ的大小都有关。

## Slide 42
4.3 零度根轨迹的绘制
在 k=0 时相角条件 ∠(G(s)H(s))=00 。因此，称根轨迹为零度根轨迹。
闭环系统的根轨迹方程就为
对于含有（局部）正反馈、非最小相位函数项等非最小相位系统的根轨迹，可以归结为根轨迹增益 K0 从0 →- ∞ 变化时描绘出的根轨迹，此时
根轨迹满足的条件就是
相角条件
幅值条件

## Slide 43
4.3 零度根轨迹的绘制
（2）零度根轨迹的绘制规则
显然，零度根轨迹和180度根轨迹的幅值条件是一样的，它们的相角条件有1800的相位差。系统根轨迹的绘制主要是依据相角条件。因此，零度根轨迹的绘制规则与180度根轨迹绘制规则有些不一样。
对照180度根轨迹的8条绘制规则，只需改变其中三条规则就可得到绘制零度根轨迹的8条规则。
相角条件
幅值条件
180度根轨迹满足的条件
零度根轨迹满足的条件
相角条件
幅值条件

## Slide 44
4.3 零度根轨迹的绘制
规则2’：零度根轨迹的渐近线与实轴的交点和夹角
规则7’：零度根轨迹的出射角和入射角
规则4’：零度根轨迹处于实轴上的充分必要条件
起点 pl 的出射角
终点 zk 的入射角
零度根轨迹的绘制规则除上述三条规则外，其余绘制规则与180度根轨迹的绘制规则一样。
若实轴上某段任一点的右方具有的开环实零点数与开环实极点数之和为偶数，则这段实轴有根轨迹，否则没有。

## Slide 45
4.3 零度根轨迹的绘制
例7：已知含有局部正反馈的系统为
绘制其根轨迹。
0
-1
-2
系统的开环传递函数为
系统的特征方程为
这是非最小相位系统，其根轨迹为
K=1时对应的闭环极点
s1
s2

## Slide 46
4.3 零度根轨迹的绘制
例8：设闭环控制系统的开环传递函数为
绘制其根轨迹（τ=1）。
解：根轨迹方程为
根轨迹的幅值条件和相角条件为
或为（s=σ+jω）
可见，含有滞后环节的系统根轨迹绘制难有统一的规则。

## Slide 47
4.3 零度根轨迹的绘制
取 k=0 , 1 , … ，对于已知的 τ，给定一个 σ，计算对应的 ω，依此就可在 s=σ+jω 平面上描点绘制根轨迹，即
根轨迹相角条件：
σ
jω
-1
π
2π
3π
4π
5π
0
-π
-2π
-3π
-4π
-5π

## Slide 48
（1）
180度根轨迹相角条件
（2）
零度根轨迹相角条件
4.3 零度根轨迹的绘制
非最小相位系统根轨迹的相角条件有二种情况：
因此，绘制非最小相位系统的根轨迹须在确定其根轨迹相角条件后，再按照相对应的规则进行绘制。

## Slide 49
4.4 控制系统的根轨迹分析
控制系统的性能取决于闭环零/极点在 s 平面上的分布位置。因此，根轨迹的主要应用是：
(1) 研究系统参数变化对系统性能的影响。
通过对参数变化引起的根轨迹上对应点（特征根）的变化，可以掌握系统性能的变化。
(2) 研究开环/零极点的增减对闭环系统性能的影响。
通过增减开环零点/极点，可以改变系统的根轨迹，从而可改变系统的性能。

## Slide 50
4.4 控制系统的根轨迹分析
例9：单位负反馈系统的开环传递函数为
试绘制其根轨迹。为使闭环主导极点处的阻尼比 ζ =0.5，此时的 K=？对应的振荡频率 ωd=?
解：先绘制根轨迹
幅值条件
相位条件
令s=s1，取k=0，则该根轨迹的相位条件就是
由幅值条件
得到 ζ=0.5 时 K ≈7.3，
对应振荡频率 ωd=1.62

## Slide 51
4.4 控制系统的根轨迹分析
例10：已知系统的开环传递函数为
试分析：
(1) 在复平面实轴区间 [- ∞，-1] 上分别增加一个开环极点 p=-2 和一个开环零点 z=-2 时，原系统根轨迹的变化情况。
(2) 在复平面实轴区间 [- 1，0] 上分别增加一个开环极点 p=-0.5 和一个开环零点 z=-0.5 时，原系统根轨迹的变化情况。
解：增加开环极点p=-2后，开环传递函数为
增加开环零点z=-2后，开环传递函数为

## Slide 52
4.4 控制系统的根轨迹分析
原开环传递函数
增加极点的开环传递函数
增加零点的开环传递函数
-1
0
-1
0
-1
0
-2
-0.5
-0.5
-0.5
-2
增加开环极点 p=-2 和开环零点 z=-2 后，系统根轨迹的变化：

## Slide 53
4.4 控制系统的根轨迹分析
原开环传递函数
增加极点的开环传递函数
增加零点的开环传递函数
-1
0
-1
0
-1
0
-2
可见，
对此例增加开环极点有使根轨迹靠近s平面上虚轴的趋势；增加开环零点有使根轨迹远离s平面上虚轴的趋势。
-0.5
-0.5
-0.5
增加开环极点 p=-0.5 和开环零点 z=-0.5 后，系统根轨迹的变化：

## Slide 54
4.4 控制系统的根轨迹分析
例11：试确定下图所示控制系统的参数 K1、K2 ，使系统同时满足：(1) 输入为 u(t)=t 时，系统的稳态误差 ess≤0.35；(2) 系统的阻尼比 ζ≤0.707；(3) 系统的调整时间 ts≤3s 。
u(s)
y(s)
-
-
解：（1）系统的开环传递函数为
输入为 时，相应的静态速度误差系数为
则应有

## Slide 55
4.4 控制系统的根轨迹分析
（2）系统要求阻尼比
系统要求调整时间
所以，控制系统的根轨迹应处于阴影部分
0
-1
-2
闭环系统的特征方程为
这是多参数根轨迹的绘制问题。首先令a=0，得系统特征方程为

## Slide 56
4.4 控制系统的根轨迹分析
相应的开环传递函数和根轨迹是
0
-1
-2
为满足设计要求，试着取 b=K1=20 时，系统的特征方程为
相应的开环传递函数和根轨迹是
读取
令 s=σ+jω ，代入特征方程后，整理可得复平面上根轨迹的方程为

## Slide 57
4.4 控制系统的根轨迹分析
依据根轨迹的幅值条件
验证：当 K1=20,K2=0.215 时，ts=1.27<3，ess=0.315<0.35
0
-1
-2
联立计算 和
可得根轨迹与直线交点的坐标为
计算有（K1=20）

## Slide 58
4.4 控制系统的根轨迹分析
例12：已知闭环控制系统的开环传递函数为
试绘制根轨迹，并计算系统最小阻尼比及对应的系统极点，此时 K 取什么数值。
-2
-4
0
σ
jω
解：(1) 绘制根轨迹
根轨迹交点：
开环零点是：-4；开环极点是：0，-2
根轨迹交点对应的K值：
由

## Slide 59
4.4 控制系统的根轨迹分析
-2
-4
0
σ
jω
(2) 复平面上的根轨迹：
已知系统的开环传递函数
令 s=σ+jω ，代入特征方程
特征方程
复平面上的根轨迹是圆。依圆的方程也可确定根轨迹交点坐标：

## Slide 60
4.4 控制系统的根轨迹分析
(3) 最小阻尼比及对应极点：
-2
-4
0
σ
jω
s
β=450
对于切点 s=σ+jω ，由
(4) 切点对应的 K：由幅值条件
过坐标原点，做一条与圆根轨迹相切的直线，切点坐标为
依据直角三角形计算有：
切点对应的阻尼比就是最小阻尼比，有

## Slide 61
总 结
根轨迹是系统参数变化引起的系统特征根（极点）在复平面上描绘的曲线
最小相位系统根轨迹的绘制规则
非最小相位系统根轨迹的绘制需先确定属于零度根轨迹还是180度根轨迹
依据根轨迹的计算分析