## Slide 2
5. 控制系统的频域分析

## Slide 3
5.1 基本概念
控制系统的频域分析法是以频率特性函数为基础的在频率域上分析系统性能的一种图解方法。
频域分析法是控制理论的重要方法，主要特点是：
(1)
基于频率特性函数的系统模型及其性能分析的物理意义清晰
(2)
利用开环频率特性函数的图形分析方法，形象、直观
(3)
适用于纯滞后系统和非线性系统的性能分析
分析的依据是：
给予线性定常系统某频率下的谐波函数输入，系统的稳态响应输出是频率一致、幅值和初相位有变化的相同谐波函数。

## Slide 4
5.1 基本概念
频率响应：
系统对谐波输入信号（如正弦信号）的稳态响应，也称为谐波响应，或三角函数响应。
线性系统的频率响应的计算：
已知：系统的（闭环）传递函数
系统输入
不失一般性，设pi是系统不相等的实数极点，即
（1）频率响应
pi ≠ pj（i≠j）， pi<0 （i，j=1，2，…，n）
计算：系统在输入信号作用下的稳态输出
注意：ω 是输入谐波信号的角频率。

## Slide 5
5.1 基本概念
系统输出
其中的 、 、 是（待定）常系数，拉氏反变换有
计算待定系数
系统的稳态输出

## Slide 6
5.1 基本概念
|Φ(ω)| 是闭环传递函数的模，φ(ω) 是闭环传递函数的相角。由于有
就有
表明：
函数 |Φ(jω)| 是线性定常系统的稳态输出幅值与输入幅值之比
函数 φ(ω) 是线性定常系统的稳态输出相位与输入相位之差
函数 |Φ(jω)| 和 φ(ω) 的自变量都是输入谐波信号的频率 ω
计算 Φ(jω) 和 Φ(-jω)

## Slide 7
5.1 基本概念
可见：输入为谐波（正弦）信号时，线性定常系统的稳态输出也为谐波（正弦）信号，只是输出的幅值是输入幅值的|Φ(jω)|倍，输出的初相位φ(ω)是输出初相位与输入初相位之差。
显然，获得系统频率响应的关键是计算函数|Φ(ω)|和函数φ(ω)，或者问题归结为函数|Φ(ω)|和函数φ(ω)的计算与分析。
所以，有：
系统稳态输出

## Slide 8
5.1 基本概念
频率特性函数：系统在谐波（正弦）信号输入下，其稳态输出与输入之比的关于频率的复变函数，即
实频特性函数：系统频率特性函数的实部ΦR(ω)
幅频特性函数：系统频率特性函数的幅值函数，即
相频特性函数：系统频率特性函数的相位函数，即
（2）频率特性函数
虚频特性函数：系统频率特性函数的虚部ΦI(ω)

## Slide 9
5.1 基本概念
系统幅频特性函数的物理意义是：系统在谐波（正弦）函数输入下，稳态输出的幅值与输入幅值之比，也是系统频率特性函数 Φ(jω) 的幅值，即
实际上，频率特性函数是系统传递函数的一种特殊形式，仍然是反映系统输入-输出之间关系的数学模型。频率特性函数是关于频率的复变函数，可以有三种表示方式：
代数形式
指数形式
三角函数形式
系统相频特性函数的物理意义是：系统在谐波（正弦）函数输入下，稳态输出的初相位与输入初相位之差，也是系统频率特性函数 Φ(jω) 的相位，即

## Slide 10
5.1 基本概念
在已知系统传递函数 G(s) 时，一般可按如下计算方法，计算出系统的频率特性函数：
若 zi 是实数，则有
若 zi 是复数，即 zi=ziR+jziI ,则有
若 pj 是实数，则有
若 pj 是复数，即 pj=pjR+jpjI ,则有
（3）频率特性函数的计算
注：

## Slide 11
5.1 基本概念
例1：单位反馈系统的开环传递函数为
计算输入信号为: (1) u(t)=sin(t+300)，(2) u(t)=2cos(2t-450)，(3) u(t)=sin(t+300)-2cos(2t-450) 时的稳态输出。
解：反馈控制系统的闭环传递函数及其频率特性函数为
反馈控制系统幅频特性函数和相频特性函数为

## Slide 12
5.1 基本概念
系统的稳态输出 y(t) 为
(1) u(t)=sin(t+300)时，即有ω=1，∠u=300，|u(t)|=1
(2) u(t)=2cos(2t-450)时，即有ω=2，∠u(t0)=-450，|u(t)|=2
(3) u(t)=sin(t+300)-2cos(2t-450)时，

## Slide 13
5.1 基本概念
系统频率特性函数是系统传递函数的一种特殊形式。求取系统频率特性函数主要是计算系统的幅频特性函数和相频特性函数，以及实频特性函数和虚频特性函数。获取频率特性函数的方法主要有两种：
(a) 令s=jω，由系统传递函数直接求取
例2：已知系统的传递函数为
，计算频率特性函数
解：设 s=jω ，代入系统的传递函数中，有

## Slide 14
5.1 基本概念
幅频特性函数
相频特性函数
实频特性函数
虚频特性函数

## Slide 15
5.1 基本概念
(b) 由试验方法求取
由于线性系统在谐波（正弦）信号输入下，稳态输出仍为谐波（正弦）信号，且信号频率一致，只是信号幅值和初相位有变化。
因此，对于待求系统，可通过试验方式给系统输入幅值、相位和频率已知的谐波函数，测量其稳态输出（包括幅值、相位）；不断的改变输入信号的频率，就会测量得到不同频率下的稳态输出。
ω
ω
|G(jω)|
∠φ(jω)

## Slide 16
5.2 系统频率特性函数的图形表示
频域分析法实际上是基于频率特性图的一种图形分析法。系统频率特性图主要有：极坐标图和对数坐标图。
（1）极坐标图（Nyquist图）
极坐标图是频率变化（ω=0→∞）时，频率特性函数的向量（或实部和虚部对应的点）在复函数平面上描绘的曲线，即
Re
Im

## Slide 17
5.2 系统频率特性函数的图形表示
因此，对于不同的频率ω，依据系统频率特性函数的幅值和相位（或实部和虚部）在复函数平面上逐点描绘就可绘出极坐标图。
极坐标图的规律是：
极坐标图的起点（ω=0）与系统传递函数中所含积分环节的个数v有关
没有积分环节 (v=0) 时，其极坐标图的起点位于复函数平面的实轴上；有 v(≠0) 个积分环节时，极坐标图的起点位于 -900v 方位的无穷远。
v=0
v=1
v=2
Im
Re
ω=0
ω=0
ω=0
G(s)函数平面

## Slide 18
5.2 系统频率特性函数的图形表示
极坐标图的终点（ω→∞）与系统传递函数的分子多项式阶数 m 和分母多项式阶数 n 之差 (n-m) 有关
(n-m)>0 时，极坐标图的终点以 -(n-m)900 的方位趋于复函数平面的原点
(n-m)=0 时，极坐标图的终点位于复函数平面的实轴上
Im
Re
n-m=2
ω=∞
n-m=1
n-m=3
G(s)函数平面

## Slide 19
5.2 系统频率特性函数的图形表示
在中频段的极坐标图与频率特性函数的参数有关
这是与系统性能密切相关的部分，尤其是穿越实轴部分应该准确绘制，关键是绘制出极坐标曲线与 G(s) 平面上实轴、虚轴的交点。
Im
Re
n-m=3
ω=∞
v=1
ω=0
n-m=1
v=0
ω=0
中频段
中频段
令 GR(jω)=0 ，可求出与虚轴交点的对应 ω
G(s)函数平面
令 GI(jω)=0 ，可求出与实轴交点的对应 ω

## Slide 20
5.2 系统频率特性函数的图形表示
例3：绘制系统的极坐标图，已知系统的传递函数为
解：计算频率特性函数

## Slide 21
5.2 系统频率特性函数的图形表示
A
A点对应的频率
A点的坐标
Re
Im

## Slide 22
5.2 系统频率特性函数的图形表示

## Slide 23
5.2 系统频率特性函数的图形表示
例4：绘制系统的极坐标图，已知系统的传递函数为
K=1 时的 nyquist 图
解：计算频率特性函数

## Slide 24
5.2 系统频率特性函数的图形表示
例5：单位反馈系统的传递函数如下，试绘制系统的极坐标图。
令 Im(ω)=0，计算有 ω=110.5，则与实轴的交点坐标是Re(ω)=-0.17 ;又取 Re(ω)=0，计算有 ω=1，则与虚轴交点坐标是 Im(ω)=-1.0。
Re
Im
1.67
-j
-0.17
解：计算频率特性函数

## Slide 25
5.2 系统频率特性函数的图形表示

## Slide 26
5.2 系统频率特性函数的图形表示
（2）对数坐标图（Bode图）
对数坐标图是以频率 ω 为自变量的幅频特性函数 |G(jω)| 图形和相频特性函数 φ(ω) 图形。
横坐标的分度说明
幅频特性函数的分贝表示
对数坐标图
对数幅频特性图
对数相频特性图
坐标系
横坐标是频率，按自然对数分度
幅频特性函数的纵坐标按分贝数分度
相频特性函数的纵坐标按角度或弧度分度

## Slide 27
5.2 系统频率特性函数的图形表示
例6：绘制系统的对数坐标图，已知系统的传递函数为
① 计算系统的幅频特性函数和相频特性函数
② 计算对数幅频特性函数和对数相频特性函数
解：计算频率特性函数（幅频特性函数和相频特性函数）

## Slide 28
5.2 系统频率特性函数的图形表示
③ 绘制对数幅频特性图和对数相频特性图
L(ω)
φ (ω)
ω
ω
0
Tω<<1时，
1/T
1/T
Tω=1时，
0
-450
-900
Tω>>1时，
-20dB/dec
-3
转折频率
转折频率

## Slide 29
5.2 系统频率特性函数的图形表示
例7：绘制系统的对数坐标图，已知系统的传递函数为
① 计算系统的幅频特性函数和相频特性函数
② 计算对数幅频特性函数和对数相频特性函数

## Slide 30
5.2 系统频率特性函数的图形表示
③ 绘制对数幅频特性图和对数相频特性图
ω<<1时，
ω>>1时，
-20dB/dec
非最小相位系统
最小相位系统
φ (ω)
ω
-900
-1800
-2700
L(ω)
ω
0
1/T
-20dB/dec
1
1/τ
0dB/dec
20
转折频率
20lg10τ
900

## Slide 31
5.2 系统频率特性函数的图形表示
对数频率特性图的绘制规律：
将传递函数转化为以时间常数表示的典型环节相乘的形式
对数幅频特性图的绘制规律
对各典型环节的时间常数求倒数，得到转折频率 ωi=1/Ti (ωi=1/τi)。并将转折频率标注到横坐标轴上
确定点（1, 20lgK），并郭该点画斜率为 -20v(dB/dec) 的直线，并沿频率轴正方向每遇到一个转折频率，就在该转折频率处按 ±20n(dB/dec) 改变直线斜率（n 为转折频率所对应典型环节的阶数）；“+”对应分子因式的转折频率，“-”对应分母因式的转折频率。
计算各转折频率处的准确幅值数值，并用光滑曲线逼近渐近线。

## Slide 32
5.2 系统频率特性函数的图形表示
以直线型对数幅频特性图为依据，在每个以斜率为 ±20q(dB/dec) 的对数幅频直线段内，相应的对数相频特性图的相频渐近线斜率为 ±900q 的直线（q=0，1，2，…）
计算各转折频率处的准确相位数值，并用光滑曲线逼近渐近线。
最小相位系统的对数相频特性图的绘制规律
应当指出：
不论是最小相位系统，还是非最小相位系统，其对数幅频特性图的渐近线图绘制都一样
最小相位系统的对数相频特性图的渐近线与对数幅频特性图有对应关系；非最小相位系统的对数相频特性图需描点绘制
系统的频率特性图没必要在每个频段上都精确绘制，尤其是高频段图形可以大致绘出

## Slide 33
5.2 系统频率特性函数的图形表示
例8：绘制系统的对数坐标图，已知系统的传递函数为
解： ①将已知传递函数转化为时间常数的形式
计算频率特性函数

## Slide 34
5.2 系统频率特性函数的图形表示
计算各环节的转折频率
将各转折频率标注在横坐标上。
L(ω)
1
ω1
ω2
ω3
ω4
ω
ω
φ(ω)
0
-900
-1800
-2700
00
0.4
2
10
20
计算 ω=1、L(ω)=20lg25=28 的点，并标注在对数幅频特性图的坐标系中。
28

## Slide 35
5.2 系统频率特性函数的图形表示
L(ω)
1
ω1
ω2
ω3
ω4
ω
ω
φ(ω)
0
28
-900
-1800
-2700
00
0.4
2
10
20
③ 传递函数中有一个积分环节，即v=1。在对数幅频图中，过 (1，28)点画一条斜率为 -20v(dB/dec) 的直线，该直线沿频率轴方向延伸首先遇到ω1
-20(dB/dec)
传递函数的时间常数表示的典型环节形式

## Slide 36
5.2 系统频率特性函数的图形表示
L(ω)
1
ω1
ω2
ω3
ω4
ω
ω
φ(ω)
0
28
-900
-1800
-2700
00
0.4
2
10
20
-20(dB/dec)
-40(dB/dec)
-20(dB/dec)
-40(dB/dec)
-60(dB/dec)
ω1对应一阶惯性环节(n=1)，则直线的斜率在ω1处变化-20n(dB/dec)成斜率为-40(dB/dec)的直线
该直线继续沿频率轴方向延伸遇到ω2。ω2对应一阶微分环节(n=1) ，则直线的斜率在ω2处变化20n(dB/dec)成斜率为-20(dB/dec)的直线
该直线继续沿频率轴方向延伸遇到ω3。ω3对应一阶惯性环节(n=1) ，则直线的斜率在ω3处变化-20n(dB/dec)成斜率为-40(dB/dec)的直线
该直线继续沿频率轴方向延伸遇到ω4。ω4对应一阶惯性环节(n=1) ，则直线的斜率在ω4处变化-20n(dB/dec)成斜率为-60(dB/dec)的直线

## Slide 37
5.2 系统频率特性函数的图形表示
在频率段(0，ω1)、(ω1，ω2)、(ω2，ω3)、(ω3，ω4)、(ω4，∞）上，对数幅频图的渐近线斜率分别为-20、-40、-20、-40、-60（dB/dec）。则其对数相频图在这些频率段内的渐近线分别是-900、-1800、-900、-1800、-2700。（最小相位系统）
计算系统在各转折频率处的准确相位角
L(ω)
1
ω1
ω2
ω3
ω4
ω
ω
φ(ω)
0
28
-900
-1800
-2700
00
0.4
2
10
20
-20(dB/dec)
-40(dB/dec)
-20(dB/dec)
-40(dB/dec)
-60(dB/dec)

## Slide 38
5.2 系统频率特性函数的图形表示
由Bode图求系统的传递函数的步骤
确定对数幅频特性的渐近线。用斜率为0 dB/dec、 20dB/dec 、40dB/dec的直线逼近实验曲线。

## Slide 39
5.2 系统频率特性函数的图形表示
根据低频段渐近线的斜率，确定系统包含的积分环节的个数。
由Bode图求系统的传递函数的步骤

## Slide 40
5.2 系统频率特性函数的图形表示
注意到系统低频段渐近线可近似为：
确定系统增益
理解：不管是一阶环节或者是二阶环节，其低频渐近线都为 0 分贝，故：低频渐近线的斜率完全由积分环节来确定，而其位置（在幅频特性图的上下位置）则由增益决定。
由Bode图求系统的传递函数的步骤

## Slide 41
5.2 系统频率特性函数的图形表示
（1）0型系统
由Bode图求系统的传递函数的步骤

## Slide 42
5.2 系统频率特性函数的图形表示
（2）I 型系统
由Bode图求系统的传递函数的步骤

## Slide 43
5.2 系统频率特性函数的图形表示
（3）II 型系统
由Bode图求系统的传递函数的步骤

## Slide 44
5.2 系统频率特性函数的图形表示
5. 获得系统的频率特性函数或传递函数。
6. 根据实验测得的相频特性曲线校验获得的传递函数。
4. 根据渐近线转折频率处斜率的变化，确定对应的环节。
若 =1时，斜率变化20dB/dec，
则对应环节为：
若 =2时，斜率变化40dB/dec，则对应环节为：
若为最小相位系统，两相频特性应大致相符，并且在很低和很高频段上严格相符。
二阶环节的阻尼比  根据实验曲线在转折频率处的峰值与  的关系确定。
由Bode图求系统的传递函数的步骤

## Slide 45
5.2 系统频率特性函数的图形表示
例：已知最小相位系统的近似对数幅频特性曲线如图所示。求系统的传递函数。
-20
0
-20
-40
20
0.1
1
20
 (rad/s)
L()
解：系统低频段斜率为－20dB/dec，v=1，I 型系统。
注意到积分环节的延长线必交 (1，0) 点，故 k =1。
在ω1= 0.1处，渐近线变为水平线，故ω1对应的应是一阶微分环节的转折频率。

## Slide 46
5.2 系统频率特性函数的图形表示
此外，系统存在另二个转折频率：1 和 20rad/s 。对应的典型环节分别为：
综上所述，系统传递函数为：
-20
0
-20
-40
20
0.1
1
20
 (rad/s)
L()

## Slide 47
5.2 系统频率特性函数的图形表示
例：根据对数幅频特性，求系统的传递函数。

## Slide 48
5.2 系统频率特性函数的图形表示
例9：已知最小相位系统的对数幅频特性图，绘出它的相频特性图，并求出系统的传递函数。
ω
L(ω)
50
100
0
-20dB/dec
-40dB/dec
ω
φ(ω)
100
0
-900
-1800
1.0
20lgK
解：

## Slide 49
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
用开环频率特性判断对应闭环系统的稳定性
一、 开环与相应闭环的关系
开环分母阶次总是大于分子阶次的。因此，闭环极点数与开环极点数相同。
系统开环传递函数:
系统闭环传递函数:
基本思想

## Slide 50
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
① F (s) 将闭环与开环联系起来；
③ 开环频率特性与 F (jω) 的简单关系：仅实部相差实数 1！
② F (s) 的零点就是闭环极点；
二、引入一个辅助特征向量

## Slide 51
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
三、米哈伊洛夫定理
设 n 次多项式 D(s) 有 p 个零点位于 [s] 平面的右半平面，有 q 个零点在原点上，其余 n-p-q 个零点位于左半平面，则当以 s=jω 代入 D(s) 并令 ω 从 0 连续增大到 ∞ 时，复数 D(jω) 的角增量为：

## Slide 52
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
1. 系统开环稳定
如果系统开环稳定，则 Dk(s)=0 的根全部具有负实部，那么，系统闭环稳定的充分必要条件是：
四、奈奎斯特判据 （Nyquist稳定性判据）

## Slide 53
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
四、奈奎斯特判据
0
1+Gk(jω)
若 Gk(jω) 包围（-1, j 0) 点，则系统闭环不稳定。
若 Gk(jω) 通过（-1, j 0) 点，则系统闭环临界稳定。

## Slide 54
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
2. 系统开环不稳定
如果系统开环不稳定，则 Dk(s)=0 的部分根具有正实部（注意开环有右根并不等于系统闭环不稳定），设右根有 p 个，那么，系统闭环稳定的充分必要条件是：Gk(jω) 正方向（正方向即逆时针方向）包围（-1, j 0) 点 p/2 次（圈）。
故：Gk(jω)正方向包围（-1, j0)点 p/2 次（圈）。

## Slide 55
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
如果系统开环不稳定，有p 个右根，那么，系统闭环稳定的充分必要条件是：G(jω) 正方向包围（-1, j 0) 点 p 次。
注意：奈氏判据的另一种描述
故在 (-∞~∞) 变化范围内图形包围的圈数，是频率在(0～∞) 变化范围内圈数的 2 倍。
绘图频率范围：（0～∞)
定理所指频率变化范围：(-∞~∞)
在 (-∞~∞) 的变化范围内，其图形关于实轴对称。
0

## Slide 56
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
0
Re
Im
 =0

例：
图 (a)、(b) 分别为某 2 个系统的开环频率特性图，其中，p 为右极点数。试分析其稳定性。
图 (a)：奈氏图负包围 (-1，j0) 点一圈，p=0 ，所以系统闭环不稳定。
图 (b)：奈氏图正包围 (-1，j0) 点一圈，p=2 ，所以系统闭环稳定。

## Slide 57
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
 =0
 =
0
 =0+
Re
Im
I型系统
 =0
 =
Re
0
 =0+
Im
II型系统
3. 开环含有积分环节时Nyquist判据的处理
对于包含积分环节的开环系统，对虚轴作处理后，绘制 Nyquist 图时需考虑  由 00+ 变化时的轨迹。
 =0
 =
Re
0
 =0+
Im
III型系统

## Slide 58
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
0
Re
Im
(-1,jo)
 =0
＝
开环稳定（无右极点）画辅助圆，G(jω)不包围（-1, j0) 点，所以系统闭环稳定。
0
Re
Im
(-1,jo)
开环稳定（无右极点）画辅助圆，G(jω)包围（-1, j0) 点，所以系统闭环不稳定。
例：
根据系统的传递函数及耐氏图判断系统的稳定性。
 =0
＝

## Slide 59
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
开环稳定（无右极点）画辅助圆，G(jω) 不包围（-1, j0) 点，所以系统闭环稳定。
例：
根据系统的传递函数及耐氏图判断系统的稳定性。
0
Re
Im
(-1,jo)

## Slide 60
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
4. Nyquist 判据中“穿越”的概念
穿越：指开环 Nyquist 曲线穿过 (-1, j 0 ) 点左边实轴时的情况。
（1）正穿越： 增大时，Nyquist 曲线由上而下穿过 -1 ~ - 段实轴。正穿越时，相角增加，相当于Nyquist 曲线正向包围 (-1, j 0 ) 点一圈。
（2）负穿越： 增大时，Nyquist 曲线由下而上穿过 -1 ~ - 段实轴。 负穿越时，相角减小，相当于Nyquist 曲线反向包围 (-1, j 0 ) 点一圈。
+
+
–
0
Re
Im
 =
 =0

-1

## Slide 61
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
Nyquist判据
-1
+
+
–
0
Re
Im
 =
 =0

p=2
Nyquist稳定判据：当 由 0 变化到  时，Nyquist 曲线在 (-1,j 0) 点左边实轴上的正、负穿越次数之差等于 p/2 时（p 为系统开环右极点数），闭环系统稳定，否则，闭环系统不稳定。
图示系统闭环稳定。

## Slide 62
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
曲线止于或起于（-1,j 0）点左边的实轴上，算 1/2 次穿越，穿越趋势确定“＋”，“－”
注意：
0
0
“＋”穿越1/2次
“－”穿越1/2次

## Slide 63
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
已知系统开环传递函数：
应用Nyquist判据判别闭环系统的稳定性。
解：
Re
Im
当 k>1 时，N=1/2= p/2，系统闭环稳定；当 k<1 时，N=0  p/2，系统闭环不稳定。当k=1 时，系统闭环临界稳定。
例：

## Slide 64
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
极坐标图上的单位圆A(ω)=1相当于Bode图上的0分贝线。
0
Re
Im
-40
-20
0
20
40
0.1
-270
-180
-90
0
90
1
100
() / (deg)
L()/ (dB)
10
极坐标图上的负实轴相当于Bode图上的-180°线。
1. 增益穿越频率ωc
（幅值交界频率、开环截止频率）
2. 相位穿越频率（相位交界频率）
5. 极坐标图与Bode图的对应
两个重要的频率概念

## Slide 65
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
正、负穿越的概念
Bode判据是乃氏判据在bode图中的应用
五、 Bode判据
(-1,jo)
在－180°线上的穿越。
范围是L(ω)>0的频率段内。
正穿越N+：相位增大；
负穿越N-：相位减小。

## Slide 66
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
在开环对数坐标图上，在所有 L(ω)≥0 的频段内，相频特性曲线穿越－180°线的次数——正、负穿越次数之差 N+－N-=P/2 ，则闭环系统稳定。P 为开环右极点数。
（1）开环稳定，即P=0时，增益穿越频率小于相位穿越频率，则系统闭环稳定。
0
Re
Im
2. Bode判据

## Slide 67
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
（1）开环稳定，若增益穿越频率 = 相位穿越频率，则系统闭环临界稳定。
Bode判据
0
Re
Im

## Slide 68
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
（1）开环稳定，若增益穿越频率大于相位穿越频率，则系统闭环不稳定。
Bode判据
0
Re
Im

## Slide 69
5.3 基于系统开环频率特性的奈奎斯特稳定判据
（2）开环不稳定，即 P≠0 时， N+－N-=P/2 ，则系统稳定。
图 中， N+ =0， N- =2，所以， N+－N-≠ P/2 ，系统闭环不稳定。
图 中， N+ =2， N- =1，所以，N+－N-= 2-1=P/2 ，系统闭环稳定。
—
+
+
—
—

## Slide 70
5.4 控制系统的相对稳定性
在系统设计中，不仅要求系统稳定，而且还希望系统具备适当的的稳定性储备——即裕量。
0
Re
Im
根据最小相位系统的开环传递函数的频率特性与 (-1，j 0) 点的位置情况，系统是否稳定也分为：
闭环稳定：G(jω)H(jω)不包围 (-1，j0)点。
对于开环稳定的系统：
因此，用曲线接近 (-1，j 0)点的程度来衡量系统稳定裕量的大小——相对稳定性。
临界稳定：G(jω)H(jω)通过 (-1，j0)点。
闭环不稳定：G(jω)H(jω)包围 (-1，j0)点。

## Slide 71
5.4 控制系统的相对稳定性
(1) 相对稳定性的概念
相对稳定性是指稳定系统的稳定状态距离不稳定（或临界稳定）的程度。一般用“稳定裕量”评价。稳定裕量有“相位裕量”和“增益裕量”。
γ>0，
表明系统是稳定的，其大小表示稳定的程度
γ<0，
表明系统不稳定
γ=0，
表明系统处于临界稳定
相位裕量
系统开环传递函数在(幅值)穿越频率ωc处的相位角与-1800的差

## Slide 72
5.4 控制系统的相对稳定性
0
Re
Im
在 ωc 上，使系统达到不稳定的边缘（临界稳定）所需要附加的滞后角度(相位滞后量），称为相位裕量。
相位裕量

## Slide 73
5.4 控制系统的相对稳定性
增益裕量
系统开环传递函数在相位穿越频率ωg处的幅频特性的倒数
Kg>1（20lgKg>0 或 20lg|G(jωg)H(jωg)<0），系统是稳定的，其值越大表示稳定程度越高
Kg<1（20lgKg<0 或 20lg|G(jωg)H(jωg)>0），表明系统不稳定
Kg=1（20lgKg=0 或 20lg|G(jωg)H(jωg)=0），表明系统处于临界稳定
应当指出：
闭环系统的开环传递函数有极点位于虚轴右边时，不能应用稳定裕量来判别闭环系统的稳定性。

## Slide 74
5.4 控制系统的相对稳定性
0
Re
Im
增益裕量为正，系统稳定。
增益裕量为负，系统不稳定。
在相位穿越频率上，使开环幅值达到1所需放大的倍数。
增益裕量

## Slide 75
5.4 控制系统的相对稳定性
0
Im
0
图上的增益裕量和相位裕量
Bode

## Slide 76
5.4 控制系统的相对稳定性
(2) 相对稳定性的计算
例10：已知反馈控制系统的开环传递函数为
(1) K=1时的稳定裕量？
(2) L(ωg)≥ 20dB，γ≥400的K?
解：开环传递函数是最小相位系统
5
20
ω
L(ω)
0
ωc
-20 dB/dec
-40 dB/dec
-60 dB/dec
20lgK
1
K=1时，20lgK=0dB，表明此时ωc=1

## Slide 77
5.4 控制系统的相对稳定性
（1）K=1，20lgKg=?，γ=?
增益裕量
相位裕量
因为20lgKg>0 和 ɣ>0，则闭环系统稳定

## Slide 78
5.4 控制系统的相对稳定性
（2）20lgKg=20dB,γ≥400,K=?
计算可知：当K=5.22时，L(ωg)=13.6dB<20dB，不满足要求；K=2.5时，可同时满足L(ωg)≥ 20dB,γ≥400

## Slide 79
5.4 控制系统的相对稳定性
例11：已知单位反馈控制系统的开环传递函数为
试分析系统稳定时，k 与 n 的关系。
解：这是最小相位系统，开环频率特性函数为
系统稳定：

## Slide 80
5.4 控制系统的相对稳定性
(3) 系统相对稳定性的频域分析
系统相对稳定性是很重要的工程问题。系统稳定程度过高，其响应就会慢，很难满足工程实际要求；系统稳定程度过低，其动态响应就会很差，易于造成工程故障或事故。因此，恰当的稳定程度是工程的需要。
-20dB/dec
-20dB/dec
ωc
0
-900
-1800
-2700
高频段
中频段
低频段
一般地：
相位裕量 γ =300-600
增益裕量 20lgKg > 6dB

## Slide 81
5.4 控制系统的相对稳定性

## Slide 82
5.4 控制系统的相对稳定性
(1) 低频段
系统Bode图线在低频段的走向主要影响系统的稳态性能，取决于系统开环增益 K 和系统类型 v（开环传递函数中所含积分环节个数）。
(2) 中频段
系统Bode图线在中频段的走向主要影响系统的动态性能，取决于穿越频率ωc及其Bode图线斜率和频带宽度（希望斜率小和频带宽）。
(3) 高频段
系统Bode图线在高频段的走向主要影响系统抵抗高频干扰的能力。一般希望其Bode图线陡斜。
系统对数频率特性图与其性能的关系：

## Slide 83
5.5 闭环系统性能的频域分析
(1) 闭环系统的动态频域指标
闭环系统的典型幅频特性图
ω
|Φ(ω)|
M(0)
0.707M(0)
Mr
ωr
ωb
带宽
Mr——谐振峰值
M(0)——零频值,反映系统的稳态性能
ωr——峰值频率
ωb——带宽,反映系统响应的动态性能
(2) 闭环系统的开环频域指标
穿越频率、相位裕量、增益裕量、相位穿越频率。
穿越频率大，带宽就大。
控制系统的动态频域指标有二类：
闭环系统的动态频域指标
闭环系统的开环频域指标

## Slide 84
5.5 闭环系统性能的频域分析
(3) 频域指标与时域指标的关系
一阶系统
设单位反馈一阶系统的开环传递函数 G(s) 和闭环传递函数 Φ(s) 分别为
单位阶跃响应的调整时间为
表明：带宽越大，调整时间越短，系统响应就越快！

## Slide 85
5.5 闭环系统性能的频域分析
二阶系统
设单位反馈二阶系统的开环传递函数G(s) 和闭环传递函数Φ(s) 分别为
当 0 ≤ ζ ≤ 0.707 时，系统的二个特征根是共轭复根，表明有谐振产生

## Slide 86
5.5 闭环系统性能的频域分析
二阶系统的时域指标是
显然，二阶系统的频域指标与时域指标有联系，由阻尼系数 ζ 和固有频率 ωn 决定。

## Slide 87
5.5 闭环系统性能的频域分析
二阶系统可以求出频域和时域指标之间严格的数学关系：
阻尼比是联系两者的桥梁
Mp 和 Mr 都随着阻尼比的增大而减小。因而，随着Mr 增加，相应的 Mp 也增大——其物理意义：
当闭环幅频特性有谐振峰时，输入信号频谱在 ω=ωr 附近的谐波分量通过系统后显著增强，从而引起振荡。
(1)

## Slide 88
5.5 闭环系统性能的频域分析
当 ξ 一定时，截止频率正比于系统无阻尼自然频率，因此无阻尼自然频率愈大，截止频率也就愈大，即带宽愈大，响应愈快。但带宽过大，系统抗高频干扰的性能下降，所以带宽也不宜过大。
（2）截止频率
一般来说，如果系统闭环谐振峰值 Mr 愈高，时域响应的振荡性愈强；如果系统的带宽愈宽，即截止频率愈大，则时域响应的快速性愈好，系统复现输入信号的能力也愈强。

## Slide 89
5.5 闭环系统性能的频域分析
通常分为三个频段来加以分析
② 中频段通常是指折线对数幅频特性ωc前后转折频率之间的一段。有人认为是L(ω)从+30dB降到-15dB的一段。
(4) 频域分析的特点
时域响应的动态指标主要由中频段的形状决定。
① 低频段一般是指折线对数幅频特性在第一个转折频率以前的频段。系统的稳态指标主要是由这个频段幅频特性的高度和斜率所决定的。

## Slide 90
5.5 闭环系统性能的频域分析
所以对时域响应的快速性要求可以反映在对开环截止频率 ωc 大小的要求上。
当斜率为 -40dB/dec 时，相位裕量的值趋近 0° ，系统趋于临界稳定状态，甚至系统不稳。为了使系统稳定，且有足够的稳定裕量，一般希望中频段的斜率为 -20dB/dec ，且有足够的宽度。
系统的相位裕量主要取决于中频段即开环截止频率 ωc 处的斜率。
③ 高频段是指中频段以后的频段
高频段的斜率与系统抗干扰性能有关。
(4) 频域分析的特点

## Slide 91
总 结
频域分析法是经典控制理论的主要方法，是控制工程基础课程的重点内容
频率特性函数是系统的一种数学模型，反映系统的稳态频率响应特性
最小相位系统和非最小相位系统的特征和区别是什么？必须认识清楚
频域稳定判据和相对稳定性是频域分析法的重点内容
需掌握系统性能的频域指标与时域指标的关系