## Slide 1: 第 3 章 差分方程与滤波
3.1 滤波基础知识
3.2 线性、时不变、因果系统
3.3 差分方程
3.4 叠加原理
3.5 差分方程流图
3.6 脉冲响应
3.7 阶跃响应

## Slide 2: 第 3 章 差分方程与滤波
掌握滤波的基本概念
掌握线性、时不变、因果的概念
用递归和非递归差分方程实现滤波器
掌握叠加原理
能根据差分方程计算滤波器的脉冲响应和阶跃响应

## Slide 3: 专业词汇
roll-off 滚降
gain 增益
pass band 通带
stop band 阻带
bandwidth 带宽
linear system 线性系统
superposition 叠加原理
time-invariant 时不变
causal system因果系统
difference equation差分方程
filter coefficient滤波器系数
recursive filter 递归滤波器
nonrecursive filter 非递归滤波器
finite word length effect有限字长效应
impulse response 脉冲响应
infinite impulse response （IIR)无限脉冲响应
finite impulse response (FIR)有限脉冲响应
moving average filter 滑动平均滤波器
step response 阶跃响应

## Slide 4: 3.1 滤波基础知识
滤波器：是以特定方式改变信号的频率特性，从而变换信
号的系统。
低通滤波器减少磁带中的高频杂音分量，保留中、低频率分量。
高通滤波器可用于声纳系统中消除信号中船和海的低频噪声，来识别目标。
带通滤波器可用于数字电话系统中双音多频信号的解码。
带阻滤波器除特定频带外，允许所有频率通过。

## Slide 5
图 3.1

## Slide 6
理想滤波器的形状是矩形，图 3.2 给出非理想滤波器。
图 3.2

## Slide 7
滤波器的阶数越高，它的滚降（roll-off) 越快，也就越逼
近理想情况。
增益高的频率范围，信号可以通过，称为滤波器的通带。
增益低的频率范围，滤波器对信号有衰减或阻塞作用，称
滤波器的阻带。
增益为最大值的1/√ 2=0.707所对应的频率为滤波器截止频
率
增益通常用分贝（dB）表示。增益（dB）= 20log(增益）
增益为 0.707 时对应 -3dB，因此截止频率常被称为 -3dB
频率，它们定义了滤波器的带宽。

## Slide 8
截止频率定义了滤波器的带宽
低通滤波器：带宽是从0 ~ - 3dB频率
高通滤波器：带宽是从 - 3dB频率~采样频率的一半
带通滤波器：带宽是截止频率之间的频率距离

## Slide 9
不同类型的滤波器对输入信号所起作用不同。
低通滤波器可以平滑信号的突变，可以用于去除高频噪声干扰；
高通滤波器则强化信号的锐变，可以用于提取边缘信号。
(a)方波
(b)低通滤波后波形
(c)高通滤波后波形

## Slide 10
下图说明不同类型的滤波器对音频信号滤波，可以获得不同频
率分量
原始单词“two”音频信号:
“t”音爆破时的嘈杂中高频（主要是中频成分）和“oo”的低频周期部分
低通滤波器衰减了“t”的高频频谱成分，选通了“oo”的低频周期成分
高通滤波器只保留了 “t”的少部分高频成分
带通滤波器保留了“t”的大部分中频成分

## Slide 11: 3.2 线性、时不变、因果系统
线性系统：满足叠加原理
输入 x1 的输出为 y1，输入 x2 的输出为 y2，则当输入为
两个输入（x1，x2）之和时，输出为两个输出（y1，y2)之和。
x1+x2 y1+y2
ax1+ bx2 ay1+by2 a，b为权系数

## Slide 12
时不变系统：什么时间加上输入，输出都是相同的；
换 句话说 输入延迟，输出延迟相同的量。
因果系统：一个系统在任何时刻的输出只决定于现在的
输入以及过去的输入，而与以后的输入无关。也称为不
可预测的系统，因为系统的输出无法预测未来的输入值

## Slide 13: 3.3 差分方程
差分方程：可用来描述线性、时不变、因果数字滤波器。用x
表示滤波器的输入，用y表示滤波器的输出。
x[n]表示当前输入， 输出对应为y[n]
x[n-1]表示前一输入， 输出对应为y[n-1]
x[n-2]表示再前一输入， 输出对应为y[n-2]
…. …

## Slide 14: 3.3 差分方程
差分方程一般表示为:
a0y[n] + a1y[n-1] + a2y[n-2] + … + aNy[n-N]
= b0x[n] + b1x[n-1] + b2x[n-2] + … + bMx[n-M]
ak、bk 为权系数，称为滤波器系数
N为所需过去输出的个数，M 为所需以前输入的个数。

## Slide 15
将 y[n] 前系数取为 1，即 a0 =1，其他所有系数除以a0，得
该数字滤波器的当前输出依赖于输入和过去的输出，称其
为递归滤波器
当数字滤波器的当前输出仅依赖于输入而不依赖过去的输出，
称 其为非递归滤波器，其表达式为：

## Slide 16
下面学习差分方程的使用：
例 3.1 一个滤波器的差分方程为：
y[n]=0.6y[n-1] +x[n]
a. 确定所有系数 ak, bk 。
b. 它是递归滤波器还是非递归滤波器？
c. 如果输入 x[n]（如图 所示），从 n=0 开始求出前 10个输出。

## Slide 17
解：a. 将差分方程重新改写，输出放在左侧，输入放在右侧
y[n] – 0.6y[n-1] = x[n]
系数的值很易确定，参照式（3-2）滤波器的系数为：
a0 =1.0 , a1 =-0.6 及 b0=1.0,
除 a0 , a1 , b0 外其他所有系数为零。
b. 由于滤波器当前输出 y[n] 取决于过去的输出 y[n-1] ，所以该数字滤波器是递归滤波器。

## Slide 18
c. 输出可以从 n=0 开始，通过反复计算差分方程求出。
对于 n=0 这种情况，计算时需要输出 y[ -1]。本书
中，假定数字滤波器是因果的，这就意味着直到第一
个输入不为零时，输出才开始变化，此例中为 n=0。
所以， y[0] 以前的所有输出可以假定为零。 y[0]
计算出来以后，可以计算 y[1]。前 10 个输出为：

## Slide 19
y[0] =0.6y[ -1] + x[0] =0.6 x (0.000 0)+1.0 = 1.000 0
y[1] =0.6y[ 0] + x[1] =0.6 x (1.000 0)+1.0 = 1.600 0
y[2] =0.6y[1] + x[2] =0.6 x (1.600 0)+1.0 = 1.960 0
y[3] =0.6y[ 2] + x[3] =0.6 x (1.960 0)+1.0 = 2.175 0
y[4] =0.6y[3] + x[4] =0.6 x (2.1760)+1.0 = 2.3056
y[5] =0.6y[4] + x[5] =0.6 x (2.3056)+1.0 = 2.3834
y[6] =0.6y[5] + x[6] =0.6x (2.3834)+1.0 = 2.4300
y[7] =0.6y[6] + x[7] =0.6 x (2.4300)+1.0 = 2.4580
y[8] =0.6y[7] + x[8] =0.6 x (2.4580)+1.0 = 2.4748
y[9] =0.6y[8] + x[9] =0.6 x (2.4748)+1.0 =2.4849

## Slide 20
输出示于图 。由于输入为一个恒定值，输出最终也趋近一个恒
定值。

## Slide 21
例 3.2 y[n] = x[n] – 0.7x[n-1]
a. 确定所有系数 ak , bk 。
b. 它是递归滤波器还是非递归滤波器差分方程？
c. 输入 x[n] = sin(nπ/5) u[n], 求出前 20 个输出。
解：
a. a0=1.0, b0=1.0 及 b1=- 0.7。
由于输出不取决于过去的输出，所以数字滤波器是非
递归滤波器
c. 由于输入中有 u[n]，所以 n=0 以前的输入为零。表 3.1 给出了输入和输出的前 20 个值。图给出了输入和输出的图形。注意，虽然两个信号的幅度和相位不同，但它们均具有正弦特性和相同的数字周期。

## Slide 23
输入为周期信号，滤波器输出也为同频的周期信号

## Slide 24: 3.4 叠加原理
几个输入同时加到滤波器上，此时滤波器的响应要应用叠
加原理，当滤波器是线性时，多个输入情况较容易处理。
用两种方法：
1）分别计算每一输入的输出，然后把输出加起来得到总的输出
信号。
2）先把所有输入加起来，然后求滤波器对这个和信号的响应。

## Slide 25
例 3.3 滤波器用差分方程描述为：
y[n] = 0.8x[n] + 0.5x[n-1]
两个输入（如图所示)加到滤波器上，它们分别是：
x1[n] = u[n]
X2[n] = sin u[n]
求出两个信号共同产生的前 20 个输出，并画出图。
nπ
5

## Slide 26
解：输入为两部分：x1[n]=u[n], x2[n]=sin[nπ/5)u[n]。
每个输入所对应的输出y1[n]、y2[n]可以单独求出，然后
把两个输出相加得到总的输出。注意输入在n=0之前为
零。计算出的前20个输出如表3.2和图3.9所示。
x1[n]的输出y1[n]由下式给出：
y1[n]=0.8x1[n]+0.5x1[n-1]
这样， y1[3]= 0.8x1[3]+0.5x1[2]=0.8*1+0.5*1=1.3
X2[n]的输出y2[n]为：
y2[n]=0.8x2[n]+0.5x2[n-1]

## Slide 27
y2[3]=0.8x2[3]+0.5x2[2]=0.8*0.9511+0.5*（0.9511）=1.2364
两个信号总的输出为y1[n]+y2[n]，
对于n=3，y1[3]+y2[3]=1.3+1.2364=2.5364
把两个输入信号加起来同样可以得到相同的结果
y[3]=0.8x[3]+0.5x[2]=0.8*1.9511+0.5*(1.9511)
=2.5364
实际上，y1[n]+y1[n]可以直接从x1[n]+x2[n]计算得到

## Slide 28
输出信号

## Slide 30: 3.5 差分方程流图
1、非递归差分方程
延迟单元 x[n] 延迟 x[n-1]
系数乘法器 x[n] bk bkx[n]
x1[n]
加法器 + x1[n]+x2[n]
x2[n]

## Slide 31
前面所讲的一般非递归差分方程，可用流图表示。

## Slide 32
有限字长效应：由于处理器有效比特数的有限而产生的影
响（量化误差）。
采取措施减小这些影响的方法：
把高阶滤波器分为若干个低阶滤波器块（二阶和一阶），
然后将这些滤波器块级联起来，这样平均来说每一个
低阶滤波器块的系数比原高阶滤波器系数大，对量化
误差敏感程度较低。

## Slide 33
例 写出下图所示级联滤波器流图的差分方程。
解：两个2阶滤波器块和一个1阶滤波器块级联（其为2*2+1=5阶高阶滤波器的级联形式）

## Slide 34
第一级的差分方程为：
y1[n] = x1[n] – 0.1x[n-1] + 0.2x1[n-2]
第二级的差分方程为：
y2[n] = x2[n] + 0.3x2[n-1] + 0.1x2[n-2]
第三级的差分方程为：
y3[n] = x3[n] – 0.4x3[n-1]

## Slide 35
第一级的输出等于第二级的输入， x2[n] = y1[n] ；
第二级的输出等于第三级的输入；x3[n] = y2[n] ；
可得级联系统总的输入 y3[n]
从第三级的差分方程开始，代入第二级的差分方程有：
y3[n] = x3[n] – 0.4x3[n-1] = y2[n] – 0.4y2[n-1]
=(x2[n]+0.3x2[n-1]+0.1x2[n-2] )
- 0.4(x2[n-1]+0.3x2[n-2]+0.1x2[n-3])
=x2[n] – 0.1x2[n-1] – 0.02x2[n-2] – 0.04x2[n-3]

## Slide 36
代入第一级的差分方程有：
y3[n]=x2[n] – 0.1x2 [n-1] – 0.02x2 [n-2] – 0.04x2 [n-3]
=y1 [n] – 0.1y1 [n-1] – 0.02y1 [n-2] – 0.04y1 [n-3]
=(x1 [n] – 0.1x1 [n-1] – 0.02x1 [n-2] )
- 0.1(x1 [n-1] – 0.1x1 [n-2] – 0.02x1 [n-3] )
- 0.02(x1 [n-2] – 0.1x1 [n-3] – 0.02x1 [n-4] )
- 0.04(x1 [n-3] – 0.1x1 [n-4] – 0.02x1 [n-5] )
=x1 [n] – 0.2x1 [n-1] – 0.19x1 [n-2] - 0.058x1 [n-3] - 0.008x1[n-5]
得到总的滤波器（5阶高阶滤波器）的差分方程
比较滤波器系数：高阶滤波器系数（-0.058、-0.008等）；
级联的低阶滤波器系数（-0.1、0.3等）
验证：低阶滤波器块的系数比原高阶滤波器系数大，对量化
误差敏感程度较低。

## Slide 37
2、递归差分方程
1）直接 I型实现
对于一般递归滤波器的差分方程, 画出其流图

## Slide 38
例 画出如下差分方程所描述的递归数字滤波器的直接I型流图
y[n]+0.5y[n-2]=0.8x[n]+0.1x[n-1] - 0.3x[n-2]
解：从方程可知 a0=1.0 , a2=0.5 , b0=0.8 , b1=0.1 和
b2=- 0.3。将差分方程重新排列如下：
y[n]= - 0.5y[n-2]+0.8x[n]+0.1x[n-1]–0.3x[n-2]
可以画出流图如图

## Slide 39
2) 直接 II 型实现
它采用中间信号 w[n] ，代替过去输入和输出，记录
滤波器历史的重要信息。
定义直接 II 型实现的两个方程为
两者结合起来构成图 为直接 II 型流图，它减
小了过去输入和输出状态的储存，直接 II 型较直接 I 型
省存储器。

## Slide 41
颠倒直接II型流图中信息流向，得到转置直接 II型

## Slide 42
课堂练习
1、对于下面差分方程，写出直接Ⅱ型实现的方程并画出直接Ⅱ型流图。
y[n]-2y[n-1]+0.5y[n-2]=x[n]-0.4x[n-2]

## Slide 43
解：直接 II 型实现的两个方程为：

## Slide 45
课堂练习
2、对于下面差分方程，画出转置直接Ⅱ型流图。
y[n]+0.2y[n-1]-0.3 [n-2]=x[n]-0.5x[n-1]

## Slide 48: 3.6 脉冲响应
脉冲响应：是滤波器对脉冲输入的响应。
数字滤波器的差分方程可以用来计算滤波器的脉冲响应，
输入是脉冲函数，则差分方程的输入 x[n] 用 δ [n]代替，脉冲
响应用 h[n] 表示。脉冲响应反映了滤波器的基本特性，由于所
有数字信号可以由脉冲函数构成，所以脉冲响应可用来求各种
输入的输出。

## Slide 49
例 3.4 对下列差分方程求出脉冲响应的前六个值。
y[n] – 0.8y[n-1] = 2x[n] – 0.5x[n-1]
解：首先，用 δ [n] 代替 x[n]，h[n] 代替 y[n] ：
h[n] – 0.8h[n-1] =2 δ [n] – 0.5δ [n-1]
或
h[n] = 0.8h[n-1] + 2δ [n] – 0.5δ [n-1]
从 n=0 开始：
h[0] = 0.8h[-1] + 2δ [0] -0.5 δ [-1]

## Slide 50
h[0] = 0.8*(0.0) + 2.0 – 0.0 =2.0
注意 δ [-1] = 0 是函数 δ[n] 当 n= -1 时的值，而非
因果性的结果。
随后的脉冲响应为：
h[1]=0.8h[0]+2δ [1] -0.5δ [0]
=0.8*(2.0)+0.0-0.5=1.1
h[2]=0.8h[1]+2δ [2] -0.5δ [1]
=0.8*(1.1)+0.0-0.0=0.88
h[3]=0.8h[2]+2δ [3] -0.5δ [2]
=0.8*(0.88)+0.0-0.0=0.704
h[4]=0.8h[3]+2δ [4] -0.5δ [3]
=0.8*(0.704)+0.0-0.0=0.5632
h[5]=0.8h[4]+2δ [5] -0.5δ [4]
=0.8*(0.5632)+0.0-0.0=0.45056

## Slide 51
脉冲函数和脉冲响应示于下图：
上面右图中 即使 n=0 以后没有输入，虽然脉冲响应值
越来越小，但绝不会下降到 0 ，这一特性常为递归滤波
器所具有。新的输出取决于过去的输出，所以脉冲响应
不会消失，这个响应称为无限脉冲响应（IIR）

## Slide 52
例 3.5 求出下列滤波器脉冲响应的前六个采样值。
y[n]=0.2(x[n]+x[n-1]+x[n-2]+x[n-3]+x[n-4])
解：用δ[n] 代替 x[n]，h[n] 代替 y[n]，有：
h[n]=0.2(δ[n] + δ[n-1] + δ[n-2] + δ[n-3]+δ[n-4])
这样：
h[0] = 0.2 (δ[0] + δ[-1] + δ[-2] + δ[-3]+δ[-4])
= 0.2 *(1.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0+0.0) = 0.2
h[1] = 0.2 (δ[1] + δ[0] + δ[-1] + δ[-2]+δ[-3])
= 0.2 *(0.0 + 1.0 + 0.0 + 0.0+0.0) = 0.2
h[2] = 0.2 (δ[2] + δ[1] + δ[0] + δ[-1]+δ[-2])
= 0.2 *(0.0 + 0.0 + 1.0 + 0.0+0.0) = 0.2

## Slide 53
h[3] = 0.2(δ[3] + δ[2] + δ[1] + δ[0]+δ[-1])
= 0.2 *(0.0 + 0.0 + 0.0 + 1.0+0.0) = 0.2
h[4] = 0.2 (δ[4] + δ[3] + δ[2] + δ[1]+δ[0])
= 0.2 *(0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0+1.0) = 0.2
h[5] = 0.2(δ[5] + δ[4] + δ[3] + δ[2]+δ[1])
= 0.2 *(0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0+0.0) = 0.0
显然，当 n ≥ 5 时，脉冲响应的所有采样值均为零，
图 3.11给出了脉冲函数输入和脉冲响应。

## Slide 54
上面右图中，脉冲响应在有限个非零采样值之后下降到零，
这种响应称为有限脉冲响应(FIR) ，是非递归滤波器的
特性。
非递归滤波器在计算每一个新输出时，只要用 M
个过去输入，脉冲响应变为零所需要的采样点数取决于
计算中所用到的过去输入个数。

## Slide 55
图3.11 (b) 中，它的脉冲响应有 5 个，每个辐度为 1/5 ，
从差分方程中可看出，这种脉冲响应形式具有对输入信
号每 5 个采样值进行平均的作用。
∴ 具有这种脉冲响应形式的滤波器，被称为滑动平均滤波器

## Slide 56
对于非递归滤波器，脉冲响应的采样值给出了差分方程的系数如图 3.11(b)
y[n]=0.2(x[n]+x[n-1]+x[n-2]+x[n-3]+x[n-4]）
中的差分方程系数

## Slide 57
具有 M 个非零采样值的脉冲响应 h[n]，可表示为脉冲函
数之和
h[n]=h[0]δ[n]+h[1]δ[n-1]+…+h[M]δ[n-M]
非递归差分方程脉冲响应
h[n]=b0δ[n] + b1δ[n-1] +…+ bMδ[n-M]
两式相等 bK = h[k]
∴ 非递归差分方程
y[n] = b0x[n] + b1x[n]+…+ bMx[n-M]
可改写成
y[n] = h[0]x[n] + h[1]x[n-1]+…+ h[M]x[n-M]

## Slide 58
例 3.6 写出图 3.12 所示脉冲响应的滤波器差分方程。
图 3.12
解：脉冲响应可以写成脉冲函数之和：
h[n] = δ[n] + 0.6δ[n-1] + 0.1δ[n-2]-0.3δ[n-3]
差分方程为：
y[n] = x[n] + 0.6x[n-1] + 0.1x[n-2]-0.3x[n-3]
由于脉冲响应中非零的采样点数有限，所以差分方程具有有限脉冲响应(FIR)特性

## Slide 59
例3.7：图 3.13 所示信号 x[n] 加到线性滤波器的输入
端，滤波器的脉冲响应 h[n] 如图 3.14 所示。将输
入信号分成脉冲函数并求每一个的响应，然后求滤
波器的输出 y[n]。
图 3.13 图 3.14

## Slide 60
解：图 3.13 所示信号 x[n] 可以表示成：
x[n] = 3δ[n] + 2δ[n-1] + δ[n-2]
信号 x[n] 由不同幅度的三个脉冲函数组成：
3δ[n]，2δ[n-1] 及δ[n-2]
由于脉冲 δ[n] 的响应是脉冲响应 h[n]，所以 3δ[n] 的响应是 3h[n] ，类似地，2δ[n-1] 的响应是 2h[n-1]，δ[n-2] 的响应是h[n-2] 。
这些函数画于图 3.15，左面的三个脉冲相加后构成左下方
的输入信号。由于滤波器是线性的，输入端三个脉冲函数
的和将产生三个脉冲响应之和的输出。这个“和”示于图的右下方，关系为：

## Slide 61
y[n] = 3h[n] + 2h[n-1] + h[n-2]

## Slide 63: 3.7 阶跃响应
阶跃响应：是滤波器对单位阶跃函数的响应
阶跃函数为 u[n] ，阶跃响应记为 s[n]。
求解滤波器阶跃响应的两种方法
直接用差分方程
求脉冲响应之和
（线性滤波器）

## Slide 64
例3.8 求滤波器的阶跃响应：
y[n] =0.5 y[n-1] +0.8x[n] + 0.2x[n-1]
解：
（1）采用第一种方法直接求取s[n]
对于上图所示的阶跃函数输入 x[n]=u[n]，输出y[n] = s[n] 如下：
s[n] = 0.5 s[n-1] + 0.8u[n] + 0.2u[n-1]

## Slide 65
s[0]=0.5s[-1]+0.8u[0]+0.2u[-1]=0.5*(0) + 0.8*(1) + 0.2*(0)=0.8
s[1]=0.5s[0]+0.8u[1]+0.2u[0]=0.5*(0.8) + 0.8*(1) + 0.2*(1)=1.4
s[2]=0.5s[1]+0.8u[2]+0.2u[1]=0.5*(1.4) + 0.8*(1) + 0.2*(1)=1.7
s[3]=0.5s[2]+0.8u[3]+0.2u[2]=0.5*(1.7) + 0.8*(1) + 0.2*(1)=1.85
s[4]=0.5s[3]+0.8u[4]+0.2u[3]=0.5*(1.85) + 0.8*(1) + 0.2*(1)
=1.925
s[5]=0.5s[4]+0.8u[5]+0.2u[4]=0.5*(1.925) + 0.8*(1) + 0.2*(1)
=1.9625
s[6]=0.5s[5]+0.8u[6]+0.2u[5]=0.5*(1.9625) + 0.8*(1) + 0.2*(1)
=1.98125
s[7]=0.5s[6]+0.8u[7]+0.2u[6]=0.5*(1.98125) + 0.8*(1) + 0.2*(1)
=1.990625

## Slide 66
滤波器的阶跃响应示于图

## Slide 67
(2)利用第2种方法间接求取阶跃响应
h[n]=0.5 h[n-1] + 0.8δ[n] + 0.2δ[n-1]
则可求得：
h[0]=0.5h[-1]+0.8δ[0]+0.2δ[-1]=0.5*(0) + 0.8*(1) + 0.2*(0)=0.8
h[1]=0.5h[0]+0.8δ[1]+0.2δ[0]=0.5*(0.8) + 0.8*(0) + 0.2*(1)=0.6
h[2]=0.5h[1]+0.8δ[2]+0.2δ[1]=0.5*(0.6) + 0.8*(0) + 0.2*(0)=0.3
h[3]=0.5h[2]+0.8δ[3]+0.2δ[2]=0.5*(0.3) + 0.8*(0) + 0.2*(0)=0.15
h[4]=0.5h[3]+0.8δ[4]+0.2δ[3]=0.5*(0.15) + 0.8*(0) + 0.2*(0)=0.075
h[5]=0.5h[4]+0.8δ[5]+0.2δ[4]=0.5*(0.075) + 0.8*(0) + 0.2*(0)=0.0375
h[6]=0.5h[5]+0.8δ[6]+0.2δ[5]=0.5*(0.0375) + 0.8*(0) + 0.2*(0)=0.01875
h[7]=0.5h[6]+0.8δ[7]+0.2δ[6]=0.5*(0.01875) + 0.8*(0) + 0.2*(0)=0.009375

## Slide 68
通过求脉冲响应累积和计算阶跃响应结果见表3-3,与第一种方法计算结果一致。